## Slide 1
地域の避難計画（前編）
（防災マップ、避難行動要支援者の避難支援マップ）
資料８
<number>
Notes: みなさん、お疲れさまです。
いよいよ、最後のワークショップになります。
ここでは、地域としての避難計画を作成します。

## Slide 2
地域の避難計画（流れ）
①地域の災害リスク、地域の危険性の確認
②まち歩きの実施
（一人ひとりの避難計画にて実施済の場合は省略）
③ワークショップでの検討
防災マップ
の作成
避難行動要支援者
の支援マップ
<number>
自主防災組織
の支援体制
（タイムライン）
防災マップ
の作成
避難行動要支
援者の避難支
援マップの
作成
自主防災
組織の
支援体制
（タイムラ
イン）
Notes: ここでは、「防災マップ」と「避難行動要支援者の支援マップ」を作成します。
まず、「防災マップ」の作成について説明します。
次のページで説明します。

## Slide 3
防災マップの作成
次の事項について検討を行い、地図に書き込みます。
・地域の災害リスク
・地域の危険性
・複合的な災害
・安全な避難経路
・災害時に活用できる資機材等
・緊急避難場所、運営する避難所
・自主防災組織の活動拠点の設置場所
<number>
Notes: 防災マップは、先週のワークショップで避難場所や、地域の危険な箇所などを記載した地図をもとに、さらにいろいろな情報を書き込んでいきます。
記載するのは、３ページに記載しているようなことになります。

## Slide 4
防災マップの作成（地域の災害リスク・地域の危険性・複合的な災害）
次のとおり確認を行い、地図に記入します。
【地域の災害リスク】
洪水ハザードマップを用いて、どの場所が浸水する可能性があるのか、
また、内水氾濫については、過去に浸水被害があった地域などの確認
を行います。
【地域の危険性】
豪雨が発生した場合に溢れる道路の側溝や、水位が上昇した場合に
通行が困難となる橋りょう、避難途上に冠水等が発生しやすい道路（ア
ンダーパスなど）などの状況を記載します。
【複合的な災害】
複数の河川による浸水被害や、外水氾濫と内水氾濫など、複数の災
害による被害が想定される場合においては、どちらかの被害が発生す
る前に避難行動や避難支援などを行う必要があるため、その状況を記
載します。
<number>
Notes: 避難に際しては、いろいろなリスクが考えられます。
例えば、道路の側溝が雨水で溢れて通れなくなるかもしれません。
また、大雨で土砂崩れが起き、避難路をふさぐかもしれません。
そのような事を考えながら地図に記入します。

## Slide 5
防災マップの作成（安全な避難経路）
マイマップ作成時に整理した代表的な避難経路を防災マップに記載します。
○外水氾濫
河川の氾濫に伴う浸水により、河川に近い場所では、水の流れや浸
食等により、家屋が倒壊・流失するおそれがあります。
避難場所への避難が必要となることから、浸水が予想される場所や
危険な場所などを確認して、適切に避難経路を設定します。
また、万一逃げ遅れた場合の避難場所・避難経路も検討します（例：
高い建物や自宅の２階に避難）。
○内水氾濫
避難場所への避難を前提としますが、万一逃げ遅れた場合などは、
自宅の２階への垂直避難を行います。
<number>
Notes: 次に、代表的な避難経路を検討しましょう。
外水氾濫では、河川の氾濫による家屋の浸水や家屋の倒壊・流失が考えられます。
浸水が予想されるような危険な場所は避けて避難経路を設定しましょう。
早期に避難することが基本ですが、万が一逃げ遅れた場合には、どの場所に避難するかも考えて地図に書き込みます。
浸水の深さより高い建物や自宅の2階などが考えられます。

## Slide 6
防災マップの作成（その他）
○災害時に活用できる資機材等
・平常時に活用する訓練用の資材や災害発生後に活用できる救
助等の資機材の位置を記載します。
○避難場所や避難後に運営する避難所
・避難場所や自主防災組織として避難後に運営する避難所につ
いて記載を行います。
○災害時の自主防災組織の活動拠点の設置場所
・災害発生時に自主防災組織の活動拠点をどの場所に設置を行
うのかを記載します。
・活動拠点は、被災する可能性がない場所に設置するよう予め
計画し、避難所の一部に併設するなど検討を行います。
<number>
Notes: 次に、災害時に活用できる救助等の資機材（ロープ、工具等）などがあれば、その保管場所を記入します。
また、避難場所や、自主防災組織として開設する必要がある避難所があれば、その場所を地図に記入します。
最後に、自主防災組織の災害時における活動の拠点をどの場所に設置するのかを記入します。
水害による浸水が想定される場所もあるので、浸水しない場所などを活動拠点として設置するようにします。

## Slide 7
防災マップの作成（まち歩き）
まち歩きにより、地域の危険性や避難経路の確認を行います。
日常生活の中で通行する経路もありますが、改めてまち歩きを実施することにより、避難する際に注意すべき事項の確認を行います。
複数人により一つのグループを組み、地区を歩くことで気づきを得る。
<number>
※まち歩きの実施に際しては、あまり大きな声で話さないように注意します（特に、
「この家は河川氾濫で流されるんじゃない!?」など、持ち主が聞いたら気を悪く
するようなことを大声で言わないよう注意します）。
Notes: 防災マップの作成に際しては、まち歩きを行い、地域の危険性や避難経路の確認を行うことも役に立ちます。
今回は、時間がなく、まち歩きは行いませんが、時間があれば、皆でまち歩きを行いましょう。
新たな気づきがあるかもしれません。

## Slide 8
防災マップの作成（ワークショップ）
ファシリテーターを中心として議論を行います。
５～１０名で一つのテーブルを囲む形式を取り、人数が多い場合は、複数のテーブルに分かれて議論を行い、最終的には１つのマップに集約します。
<number>
複数のグループによる発表内容を共有して、一つの地図として整理したものを、自主防災組織役員等が整理する。
印刷や配布を行う際は、個人のプライバシーに関する事項等が含まれている場合は、個人名等の記載を削除するなど配慮する。
付せんを貼ったり、マジックで地図に記載する
Notes: それでは、防災マップを作成しましょう。
グループごとに、避難経路や危険な箇所などを話し合い、ひとつの地図に記入していきます。
付箋に書いて地図に貼り付けたり、マジックで直接地図に記入します。
それでは、始めましょう（１４：３０まで）

## Slide 9
避難行動要支援者の避難支援マップの作成
次の事項について検討を行い、地図に書き込みます。
・避難行動要支援者の支援の体制
・避難行動要支援者の避難経路
（安全に避難できるような経路を記載）
・災害時に活用できる資機材等
<number>
※「避難行動要支援者」とは
高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する人を「要
配慮者」といい、そのうち、自ら避難することが困難な者で、
その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する
ものを「避難行動要支援者」といいます。
Notes: それでは、いよいよ最後の話し合いです。
避難行動要支援者の支援マップを作成します。
避難行動要支援者の支援の体制、避難経路、災害時に活用できる資機材（しきざい）を話し合い、地図に書き込んでいきます。
具体的な進め方については、次のページで説明します。

## Slide 10
避難支援マップの作成（避難行動要支援者の支援の体制）
・避難行動要支援者の支援の体制
避難行動要支援者の居住地をマップに記載し、近隣に住む世帯等をはじめとした支援の体制を検討し記載します。
近隣に住む世帯等は外出することも踏まえ、複数の方が同一人を支援できるようにします。
どのように、避難場所への避難を支援するかの体制を検討します。
<number>
Notes: まずは、避難行動要支援者の支援の体制を話し合います。
はじめに、避難行動要支援者の居住者を、地図に書き込みます。
次に、隣や近所の世帯など、どの世帯がその支援を行うかを話し合い、支援ができる体制を記入します。
例えば、「隣近所のこの家とこの家の人が、近くのこの家に住む一人暮らしのお年寄りの避難を助ける」などの話し合いができればと思います。
また、足が不自由な方を車で避難場所まで運ぶことを考える場合、「この家の方は、この太い道まで出てきもらって、〇〇さんの車で避難する」などを事前に決めておくことが必要です。

## Slide 11
・避難行動要支援者の避難経路
安全に避難できるような代表的な避難経路を記載し
ます。
・災害時に活用できる資機材等
避難行動要支援者の避難支援に必要となる、リヤ
カー、車いす等の資機材について記載を行ってくださ
い。
避難支援マップの作成（その他）
<number>
Notes: 次に、安全に避難できるような、代表的な避難経路を記入します。
先ほど、作成した防災マップなどを参考にするのもいいと思います。
最後に、避難行動要支援者の避難支援に使える資機材の設置場所を書き込みます。
これは、土のうやロープ、リヤカー、車いすなどがあります。
今でも、これらを設置している場所もありますし、今後、設置する必要があるならば、町と協議をして、どの辺りに設置するかなどを話し合います。

## Slide 12
避難支援マップの作成（ワークショップ）
ファシリテーターを中心として議論を行う。
５～１０名で一つのテーブルを囲む形式を取り、人数が多い場合は、複数のテーブルに分かれて議論を行い、最終は１つのマップに集約します。
複数のグループによる発表内容を共有して、一つの地図として整理したものを、自主防災組織役員等が整理する。
印刷や配布を行う際は、個人のプライバシーに関する事項等が含まれている場合は、個人名等の記載を削除するなど配慮する。
<number>
Notes: 先ほどと同じように、グループごとに、避難経路や危険な箇所などを話し合い、ひとつの地図に記入していきます。
付箋に書いて地図に貼り付けたり、マジックで直接地図に記入します。
それでは、始めましょう（１５：００まで）